Podepsaný zástupce

Výrobce: OPOP s.r.o

Zašovská 750

757 01     Valašské Meziříčí

tímto prohlašuje, že výrobek: Teplovodní kotel H412EKO, H416 EKO, H416EKO-U, H420 EKO, H425 EKO je ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 97/23/ES, pokud je zabudovaný v souladu s návodem na obsluhu a montáž, a že se na výrobek a jeho výrobu uplatňuje tato norma ( uplatňují tyto normy ):

- EN 303-5:2012 – Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500kW

- ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízení

SZÚ tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES a tím je zajištěn soulad tlakových zařízení s typy, které jsou specifikovány v ES certifikátu o přezkoušení. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Podkladem pro vydání certifikátu          č. B–30–00260–12 byl závěrečný protokol č. 30-11554 ze dne 31.05.2012.

Popis výrobku, účel a způsob použití ve stavbě:

Kotle řady H4xx EKO jsou ocelové svařované teplovodní kotle na tuhá paliva určené k ústřednímu vytápění bytů, rodinných domků a podobných objektů. Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva. Posuvný rošt je ovládán pákou v boční stěně kotle. Pod první přepážkou a ve spalovacím prostoru mezi první a druhou přepážkou jsou vyvedeny přívody předehřátého sekundárního vzduchu, které se manuálně regulují po obou stranách kotle. Kotel je vybaven zatápěcí klapkou, automatickým regulátorem spalovacího vzduchu a ve spodní části popelníkem.

Názvy a adresy laboratoří, které zkoušky vykonaly:

SZÚ Brno s.p.

Hudcova 56b

621 00 	Brno

Jméno: ing. Michal Dostál                                            podpis:

Funkce: Výkonný ředitel

31.5.2012

# Text boxes

ES – Prohlášení shody